亳州市谯城中学（和平路九年一贯制学校）

课桌椅、公寓床采购项目

2022年5月6日

亳州市谯城中学（和平路九年一贯制学校）

课桌椅、公寓床采购项目

# 一、投标人资格要求：

1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2）具有独立法人资格，年检合格的营业执照,合法有效的税务登记证、组织机构代码证(或三证合一)。

# 二、预算：232.424万元

| 名称 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桌椅 | 1批 |  |  |

三、付款方式：甲方验收合格后，供应商开具国家正规发票，甲方支付审计后合同价款的95%，余款5%作为质保金。质保期为1年。注：质保期满无任何质量问题，再支付剩余合同价款的5%（无息）。

四、供货周期：合同签订后，15日内安装完成。

# 五、采购需求：

### 1、评审标准

| 内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格（30分） | 30分 | 进入综合评审的最低评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人价格分按以下公式计算： 价格分=（评标基准价／评标价）×30分 |
| 技术 （52分） | 26分 | 投标人完全满足招标文件“技术参数要求”的得26分，每有一项不满足扣2分，直至扣完本项得分为止。 |
|  | 18分 | 1、投标人具有所投产品“课桌椅”整体符合国家标准QB/T4071-2010《课桌椅》检测项目 ①翘曲度（面板正视面板件对角线长度≤700mm，翘曲度≤1.0mm； ②邻边垂直度（对角线长度<1000mm非折叠式≤2mm、对边长度<1000mm非折叠式≤2mm）； ③平整度（面板、正视面板:≤0.2mm）； ④底脚平稳性≤0.2mm ； ⑤漆膜外观要求（同色部件的色泽应相似，应无裉色、掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象；涂层应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。缺陷数不超过4处）； ⑥软、硬质覆面理化性能：耐冷热循环（无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象）、耐干热（无龟裂、无鼓泡）、耐划痕（加载1.5N，表面无整圈连续划痕）、耐液性（10%碳酸钠溶液，24H应不低于3级；10%乙酸溶液，24H应不低于3级）、表面耐磨性（图案磨100r后应无露底现象）、耐香烟灼烧（应无黑斑、裂纹、鼓泡现象）、抗冲击（冲击高度50mm，应不低于3级）、桌面耐污染（墨水（蓝色和红色）、印泥、水笔、圆珠笔、涂改液、24h无明显痕迹）； ⑦甲醛释放量≤1.5mg/L； ⑧椅凳类力学性能； ⑨课桌力学性能； 以上9项，检测结果全部符合要求的得3分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。 2、投标人具有所投产品 “双层床” 符合国家标准GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》检测项目： ①金属件外观性能要求：①焊接处（焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀②喷涂层（涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）； ②金属喷漆（塑）涂层理化性能：①附着力不低于2级②硬度（≥H）③耐腐蚀（100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈蚀、剥落、起皱、变色和失光等现象）； ③双层床类强度和耐久性：①床铺面垂直向下静载荷试验通过200mm加载垫，垂直向下施加1000N力10次，试验后，1）床铺面上所有构件不应破损，跌落、松动；2）上层床铺面及其构件应保持在原位；3）（床铺面静载荷试验）支撑紧固件如床柱和床框架的紧固件，应无损坏和分离；②上层床或下层床的紧固件（依次对上层床每个床柱位置施加一垂直向上500N的力，保载30s，卸载后检查上床铺或上层床是否松动）； ④其他要求：木材含水率①家具中木材应经干燥处理，木材含水率W应符合：8％≤木材含水率W≤产品所在地区年平均木材平衡含水率+1％； 以上4项检测结果全部符合要求的得3分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。 3、投标人具有所投产品使用材料“脚套”的抽样检测报告（抽样基数≥2000个）符合国家标准GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T 16422.2-2014《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯》检测项目（包括但不限于以下项目） 1.塑料件外观； 2.产品部件材质理化性能：耐老化性： 1500h后应无粉化、起泡、开裂、 剥落等异常现象。 3.邻苯二甲酸酯：DBP≤0.1%，BBP≤0.1%，DEHP≤0.1%，DNOP≤0.1%，DINP≤0.1%，DIDP≤0.1%； 4.重金属：镉(Cd)≤75mg/kg，铬(Cr)≤60mg/kg，铅(Pb) ≤90mg/kg，汞(Hg)≤60mg/kg，锑(Sb)应未检出，砷(As)应未检出，钡(Ba) 应未检出，硒(Se) 应未检出； 5.多环芳烃：苯并[a]芘≤1.0mg/kg，16种多环芳烃(PAH)总量≤10.0mg/kg； 6.多溴联苯（PBB）应未检出； 7.多溴二苯醚（PBDE）应未检出； 以上7项检测结果全部符合要求的得2分，每有一项不满足扣0.5分，扣完为止。 4、投标人具有所投产品使用材料“注塑封边桌面板” 的抽样检测报告（抽样基数≥1000块）符合国家标准GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》检测项目（包括但不限于以下项目） ①内结合强度≥0.50Mpa ②36h吸水厚度膨胀率≤3%， ③表面胶合强度≥0.60Mpa； ④可挥发性有机化合物（72h）苯≤10μg/m3、甲苯≤20μg/m3、二甲苯≤20μg/m3； ⑤甲醛释放量≤0.029mg/m3； ⑥总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.04mg/(m2·h）； 以上6项检测结果全部符合要求的得2分，每有一项不满足扣0.5分，扣完为止。 5、投标人具有所投产品使用材料“钢板”检测标准依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》金属表面耐腐蚀中性盐雾：连续喷雾≥150小时，耐腐蚀等级≥10级，检测结果全部符合要求的得2分，检测数据不满足或不相符的不得分。 6、投标人或制造商具有所投产品使用材料“塑粉”的抽样检测报告（抽样基数≥300kg）符合国家标准HG/T 2006-2006(2017)《热固性粉末涂料》检测项目（包括但不限于以下项目） 1.涂膜外观应正常； 2.硬度≥2H； 3.附着力≤1级； 4.弯曲试验光泽≤1mm； 5.耐冲击性光泽：正冲、反冲≤50cm； 6.耐碱性（5%NaOH，168h）无异常； 7.耐酸性（3%HCl，240h）无异常； 8.耐湿热性(500h)无异常； 9.耐盐雾性(500h) 划线处单项锈蚀：1.0mm；未划线区：无异常； 10.重金属含量：镉(Cd)≤75mg/kg，铬(Cr)≤60mg/kg，铅(Pb) ≤90mg/kg，汞(Hg)≤60mg/kg，锑(Sb)应未检出，砷(As)应未检出，钡(Ba) 应未检出，硒(Se) 应未检出。 以上10项检测结果全部符合要求的得2分，每有一项不满足扣0.5分，扣完为止。 7、投标人所投产品使用材料“铆钉” 的抽样检测报告（抽样基数≥2000个，GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB /T 3098.1 - 2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法-乙酸盐雾试验（ASS）法》检测项目（包括但不限于以下项目） ①.金属表面外观要求：表面无剥落、返锈、毛刺；表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕； ②.1500小时中性盐雾试验，耐腐蚀等级≥10级； ③.机械性能：抗拉强度Rm≥400Mpa，下屈服强度ReL≥240； 以上3项检测结果全部符合要求的得2分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。 8、投标人具有所投产品使用材料“螺杆螺帽” 符合国家标准GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》： 1.金属件外观要求：①电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺②表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕； 2.金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥48小时，耐腐蚀等级≥10级；检测结果全部符合要求的得2分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。 评审依据：以上1-8条投标文件中须提供2019年度以来含有CMA标识检测报告复印件，检测报告上须有网址查询或二维码查验方式，未提供或佐证材料不完整的不得分。 |
|  | 8分 | 投标人自有或生产制造商具有：1.全自动喷涂流水线；2.抛丸机；3.高速电脑裁板机锯；4.精密推台锯； 5.螺杆式空压机；6.金属精密激光切割机；7.一次性注塑成型机；8.电脑裁板锯机；9.卧式带锯机；10.激光红外线侧孔机；11.真空覆膜机；12.数控开料锯机；13.全自动封边机；14.智能化金属焊接工作站；15.全自动切管机；16.全自动数控双工位横梁焊接机；全部满足的得8分，缺一项扣1分，直到扣完本项得分为止。 评审依据：投标文件中需提供以上设备购置发票扫描件及国家税务总局https://inv-veri.chinatax.gov.cn/index.html网站查询截图。 |
| 商务 （18分） | 10分 | 1、投标人具有中国环境标志产品认证证书（十环）的得2分。 2、投标人具有中国环保产品认证证书（CQC）的得2分。 3、投标人具有五星级商品经营服务认证证书的得2分。 4、投标人具有家具中有害物质限量认证证书的得2分。（认证范围覆盖：床类、桌类、椅凳类）的得1分。 5、投标人具有人类工效学产品认证“课桌” 及“课椅”证书的得1分。 评审依据：以上1-5项提供证书、证书查询网址及查询截图，未提供的不得分。 |
|  | 2分 | 投标人具有经保险公司投保产品质量保证险、产品责任险、公众责任险，且三种保险合计赔偿额每年大于等于3000万元得2分，大于等于1000万元小于3000万元得1分，小于1000万元得0.5分，未提供不得分。 评审依据：投标文件中提供有效期内的保险单扫描件。 |
|  | 3分 | 根据投标人针对本项目拟定的项目实施方案进行综合考评： 方案科学、完整、可操作性强得3分； 方案可行、合理性得2分； 方案基本可行、合理性得1分； 方案内容不合理或未提供则不得分； |
|  | 3分 | 根据投标人针对本项目拟定的售后实施方案进行综合考评： 方案科学、完整、可操作性强得3分； 方案可行、合理性得2分； 方案基本可行、合理性得1分； 方案内容不合理或未提供则不得分； |
| 注：综合评审表中涉及的的相关证照、证明、证书、证件、合同等（非投标单位自身单独出具），原件的扫描件（印章须为彩色）或从亳州市公共资源交易网注册用户系统中选择上传，否则不得分。原件中标后由采购人核验，如发现弄虚作假的，取消其中标资格，并按有关规定进行处理。 |

### 2、需求清单及参数

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 价格 | 参考图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生课桌椅 | 一、桌规格：600mm*400mm*760mm（±2mm） 1.桌面：长600mm*宽400mm*厚18mm(厚度尺寸大于或等于，其它尺寸允许偏差±2mm)，材质采用E1级环保纤维板贴双面三聚氰胺板，PP塑料注塑成型封边，具有环保、防水、耐磨、耐热、耐酸碱、耐烟灼、耐撞击，不变形、不起皮等性能。 2.立柱、桌脚、横档均采用20mm*50mm椭圆管壁厚1.2mm。 3.桌斗板：采用0.8mm厚优质冷轧板。 4.桌升降片：采用0.9mm厚优质冷轧板。 二、椅规格：长400mm*宽355mm*高780mm（坐高 420 mm） 座板尺寸：400mm*355mm*18mm、靠板尺寸：400mm*170mm*18mm。均采用环保中纤板 pvc 注塑全包边厚度为18mm。 1.椅子升降板：采用0.9mm 厚优质冷轧板。 2.椅子立柱采用50mm*20mm*1.0mm椭圆管，落地管采用50mm*20mm*1.0mm椭圆管。 3.椅子靠背弯采用20mm*20mm*1.0mm方管经磨具弯制而成。 | 套 | 3000 |  |  |  |
| 2 | 教师办公桌椅 | 1、尺寸：≥1200mm*600mm*760mm 2、基材优质实木环保颗粒板E1级，甲醛放量符合GB18580-2001E1级标准；面板采用实木颗粒环保板，符合国家环保要求。 3、优质环保PVC封边。 4、品牌高档优质锁具。 | 套 | 130 |  |  |  |
| 3 | 学生双层床 | 床架：长2000mm*宽900mm*高1800mm 1.立柱：采用冷轧钢板经轧压线辊压高频焊接成型的异型闭封管（不能使用开口管或咬口点焊闭封管），成型尺寸为69mm*69mm（±2mm），管材厚度1.2mm，正面有突出弧，弧度为R67.53，防磕碰。与长横梁连接处采用三个面接触下挂式连接（无螺栓），与长横梁连接面宽度为17mm（±1 mm），立柱上下均采用优质PP塑料内塞脚套，脚套与立柱应结合紧密，牢固。 立柱示意图 2.长横梁（床厅）：采用冷轧钢板经轧压线辊压高频焊接成型的异型闭封管（不能使用开口管或咬口点焊闭封管），成型尺寸为80mm*34mm（±2mm），正面有2根凹型加强筋；上、下宽度为26mm（±2mm），中间宽度为34mm（±2mm），厚度1.2mm，正面有突出弧，弧度为R55.92，防磕碰。 长横梁（床厅）示意图 3.床卡式连接件：采用优质钢板经冲压拉伸成型尺寸为长144mm（±2mm）*宽45mm（±2mm）*厚度1.8mm，经拉伸成型为3个接触面并带3个挂齿，下部并带有2个圆孔。挂齿由导向段和锁紧段组成,防向上外力脱落的止锁装置。 床卡式连接件示意图 4.床头护栏：下短横梁采用冷轧方管25mm*50mm厚度1.0mm。上短横梁采用优质冷轧方管25mm*25mm厚度1.0mm，竖管采用优质冷轧方管20mm*20mm厚度1.0mm。 5.前护栏：采用优质冷轧方管25mm*25mm厚度1.0mm弯曲成型，竖管采用优质冷轧方管20mm*20mm厚度1.0mm。 6.床下长、短拉杆：采用优质冷轧方管30mm*50mm厚度1.0mm。 7.床撑：采用优质冷轧方管20mm*30mm厚度1.1mm。 8.床板：采用厚度15mm的杉木板，木材需经烘干、正反双面抛光处理，床板背面有2根实木方料横杠加固。 9.脚套：立柱上下端口安装pp工程塑料静音防滑内置脚套，脚套与床立柱应结合紧密。 10.爬梯：立管采用优质40mm*20mm*1.2mm椭圆管，踏板支架采用20mm*20mm*1.2mm厚方管焊接。脚踏板：采用厚1.2mm优质冷轧钢板经一次冲压而成，成型后尺寸规格为360mm*86mm*18mm（±2mm），脚踏板中有5个规格18mm*8mm的椭圆孔用于安装238mm*48mm*25mm（±2mm）优质3mm厚“L”型PP塑料踏面，可紧密双卡紧结合。脚踏板正面及塑料踏面均有凹凸方块纹路，塑料踏面在黑夜无灯时有发光作用，方便学生安全上下床。 爬梯踏板示意图 工艺要求：采用冷轧钢板符合国家标准（GB700-88），钢管符合国家标准（GB3092-82）,各钢件采用C02保护焊接，经除油，除锈，磷化，酸洗等处理，表面波纹均匀一致，无脱焊、虚焊、焊穿等现象。 注：投标供应商开标现场需提供产品所用材料小样： 1.未喷涂件立柱一根长≥1000mm需带一个配套脚套佐证技术参数； 2.未喷涂件床长横梁一根长≥1000mm佐证技术参数； 3.未喷涂床卡式连接件一个佐证技术参数； 4.脚踏板一套（未喷涂脚踏板及PP塑料踏面各一个），佐证技术参数；； 所有样品不得3D打印否则作无效标处理，未提供样品，或样品提供不全、或提供样品不能实质响应招标文件技术参数要求的视为无效投标。 | 套 | 444 |  |  |  |
| 4 | 储物柜 | 学生宿舍定制2100*600*500柜子（4隔柜） 1.材质：基材为16mm厚环保实木免漆生态板，背板为4mm同色单贴面多层板。 2.五金件：柜体采用优质二合一扣件或三合一扣件链接,优质三节轨道、优质拉手。 3.封边：采用国产优质PVC封边条，与柜板面相近的颜色，1.0 mm厚，优质热熔胶封边而成(板露边处)，做到平整、不炝边、受热受冻不会脱胶开裂。 4.为了防止板材因受潮、水浸而变形腐烂，柜底部采用塑料脚垫。 | 套 | 222 |  |  |  |
| 5 | 条桌 | 1.规格：长1200mm*宽600mm*高760mm 2.优质木皮饰面，厚度：0.6mm，基材采用优质绿色环保中纤维板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。 3.油漆采用国家环保油漆，对人体无任何伤害、无污染而且亮，哑层次分明，手感好；表面无颗粒、气泡、渣点；漆面硬度大而且清晰，尽显原木纹理的风采。 4.五金配件：采用优质五金配件。 5.胶水：采用绿色环保胶水 | 套 | 222 |  |  |  |
| 6 | 文件柜 | 规格：长900mm*宽400mm*高1850mm 优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，表面喷塑流水线经十三道工序后静电粉末喷塑，高温塑化而成，塑粉符合ISO14001质量标准，防腐性好， 无毒害，无气味，环保耐用，焊接部分采用高标准熔接焊，表面光滑平整 | 套 | 30 |  |  |  |
| 7 | 茶水柜 | 规格：长800mm*宽400mm*高800mm 高密度环保板；选用优质品牌油漆，工艺采用PU全封闭涂装（五底四面）漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际环保标准。胡桃木皮饰面，内饰面为国产木皮，保持张力一致； | 套 | 10 |  |  |  |
| 8 | 组合沙发 | 接待用，组合沙发，含配套茶几一个。 | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |